## Slide 1: RT-Thread入门系列视频教程
第十三讲： 邮箱的使用

## Slide 2: 邮箱工作机制
RT-Thread 操作系统的邮箱用于线程间通信，特点是开销比较低，效率较高。邮箱中的每一封邮件只能容纳固定的 4 字节内容（针对 32 位处理系统，指针的大小即为 4 个字节，所以一封邮件恰好能够容纳一个指针）。
线程或中断服务例程把一封 4 字节长度的邮件发送到邮箱中，而其他需要的线程可以从邮箱中接收这些邮件并进行处理。

## Slide 3: 邮箱控制块
在 RT-Thread 中，邮箱控制块是操作系统用于管理邮箱的一个数据结构。
struct rt_mailbox
{
struct rt_ipc_object parent; /**< inherit from ipc_object */
rt_uint32_t *msg_pool; /**< start address of message buffer */
rt_uint16_t size; /**< size of message pool */
rt_uint16_t entry; /**< index of messages in msg_pool */
rt_uint16_t in_offset; /**< input offset of the message buffer */
rt_uint16_t out_offset; /**< output offset of the message buffer */
rt_list_t suspend_sender_thread; /**< sender thread suspended on this mailbox */
};
typedef struct rt_mailbox *rt_mailbox_t;
定义静态邮箱：struct rt_mailbox static_mb
定义动态邮箱：rt_mailbox_t dynamic_mb

## Slide 4: 邮箱的操作
初始化与脱离
创建与删除
rt_err_t rt_mb_init(rt_mailbox_t mb, const char *name, void *msgpool,rt_size_t size,rt_uint8_t flag)
rt_err_t rt_mb_detach(rt_mailbox_t mb)
rt_mailbox_t rt_mb_create(const char *name, rt_size_t size, rt_uint8_t flag)
rt_err_t rt_mb_delete(rt_mailbox_t mb)
发送邮件
rt_err_t rt_mb_send(rt_mailbox_t mb, rt_uint32_t value)
rt_err_t rt_mb_send_wait(rt_mailbox_t mb, rt_uint32_t value, rt_int32_t timeout)
接收邮件
rt_err_t rt_mb_recv(rt_mailbox_t mb, rt_uint32_t *value, rt_int32_t timeout)
RT_IPC_FLAG_FIFO
RT_IPC_FLAG_PRIO

## Slide 5
邮箱使用示例