## Slide 1: RT-Thread入门系列视频教程
第十四讲： 消息队列的使用

## Slide 2: 消息队列工作机制
消息队列是RT-Thread中另一种常用的线程间通信方式，消息队列是对邮箱的扩展。
消息队列能够接收来自线程或中断服务例程中发出的不固定长度的消息，并把消息缓存在自己的内存空间中，而其他线程能够从消息队列中读取相应的消息并进行对应的处理。

## Slide 3: 消息队列控制块
在 RT-Thread 中，消息队列控制块是操作系统用于管理消息队列的一个数据结构。
struct rt_messagequeue
{
struct rt_ipc_object parent; /**< inherit from ipc_object */
void *msg_pool; /**< start address of message queue */
rt_uint16_t msg_size; /**< message size of each message */
rt_uint16_t max_msgs; /**< max number of messages */
rt_uint16_t entry; /**< index of messages in the queue */
void *msg_queue_head; /**< list head */
void *msg_queue_tail; /**< list tail */
void *msg_queue_free; /**< pointer indicated the free node of queue */
};
typedef struct rt_messagequeue *rt_mq_t;
定义静态消息队列：struct rt_messagequeue static_mq
定义动态消息队列：rt_mq_t dynamic_mq

## Slide 4: 消息队列的操作
初始化与脱离
创建与删除
rt_err_t rt_mq_init(rt_mq_t mq, const char *name, void *msgpool, rt_size_t msg_size, rt_size_t pool_size,
rt_uint8_t flag)
rt_err_t rt_mq_detach(rt_mq_t mq)
rt_mq_t rt_mq_create(const char *name, rt_size_t msg_size, rt_size_t max_msgs,rt_uint8_t flag)
rt_err_t rt_mq_delete(rt_mq_t mq)
发送消息
rt_err_t rt_mq_send(rt_mq_t mq, void *buffer, rt_size_t size)
rt_err_t rt_mq_urgent(rt_mq_t mq, void *buffer, rt_size_t size)
接收消息
rt_err_t rt_mq_recv(rt_mq_t mq, void *buffer, rt_size_t size, rt_int32_t timeout)
RT_IPC_FLAG_FIFO
RT_IPC_FLAG_PRIO

## Slide 5
消息队列使用示例